#### Załącznik nr 1 a do Oferty

WYKAZ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

do przetargu nieograniczonego znak sprawy: RGN.271.13.2018

potwierdzający spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

Ja (My), niżej podpisany(-ni) ...............................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

...............................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

…............................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków

w Łęknicy”

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nazwa), oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy przy zastosowaniu niżej wymienionych kluczowych urządzeń i materiałów:

| lp | Urządzenie ujęte w PB, PW, STWIORB | Urządzenie oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja | Nazwa/ parametry | ilość | Parametry równoważne | Nazwa typ | Il szt | Parametry techniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stacja ścieków dowożonych |  | 1 | Parametry techniczne stacji zlewczej -Wydajność ~00 m3/h ±10m3/h -Zasilanie 3 LNPE 400 V, 50 Hz -Doprowadzenie zasilania YKYżo 5 ÷ 6 mm2 -Pobór mocy chwilowy max 8,0 kW; -Pobór wody dla układu płuczącego 20 l / cykl cykl ±2 l/cyk -Sprężone powietrze P u = 0,4 ÷ 0,6 MPa Mierzone parametry: maksymalny przepływ (przepływomierz DN 125): 4000 dm3/ min rzeczywisty przepływ zależny od oporu: 1000 ÷1500 dm3/ min pH 2 ÷ 14 pH temperatura (elektroda PT-100;elektroda zintegrowana z elektrodą konduktancji): 0 ÷ 50 0 C przewodność (elektroda CTI- 0 ÷ 20 mS mętność (sonda) : do 300 g/dm3 Średnice przewodów: przyłącze (szybkozłącze typu strażackiego) DN110 przewód doprowadzający wodę, odprowadzający wodę i popłuczyny: PE DN 32 przewód przepływowy ścieków ø125 mm Wykonanie materiałowe: stal kwasoodporna Praca: Automatyczna / Ręczna (Możliwość współpracy z komputerem) |  |  |  |
|  | Stacja ścieków dowożonych | Mieszadło | 1 | Pn= max 1,75kW; maksymalny pobór mocy 2,5 kW ; średnica śmigła 220 mm (śmigło nierdzewne 304) ±30mm ; Żurawik do wyciągania mieszadła 150kG, wykonanie stal AISI 304 |  |  |  |
|  | Stacja ścieków dowożonych | Krata koszowa | 1 | wciągarka elektryczna z silnikiem o mocy max 2,0 kW i pilotem sterującym na przewodzie wymiary kosza max (W x S x G) 780 x 480 x 330 mm zakres perforacji – 25 mm ±2 mm objętość kosza – 0,12 m3 ±0,01 m3 |  |  |  |
| 2 | SBR | Mieszadło | 3 | Prędkość obrotowa mieszadła 46 min-1 Znamionowa moc silnika max 3,0 kW Prędkość obrotowa silnika: max 1415 min-1 ±20 min-1 Napięcie zasilania silnika 400V Częstotliwość napięcia 50 Hz Stopień ochrony silnika IP55 Klasa izolacji silnika F Typ napędu reduktor walcowy, kolumna łożyskowa Rodzaj pracy (montażu) pionowy Uszczelnienie wału mieszadła garloc/115 Materiał kołnierza przyłączeniowego 304 L Materiał wału 304 L Materiał wirnika 304 L Ilość wirników na wale: 1 wirnik Wirnik 2 łopatowy Ø 1800 ±20 mm Kołnierz przyłączeniowy DN 400 PN 6 Masa całkowita mieszadła max ok. 520 kg Zabezpieczenie antykorozyjne motoreduktora OS2. |  |  |  |
|  | SBR | Dyfuzory | 3 kpl | ilość szt. ok. 47 średnica dyfuzora ok. 346 mm ±10 mm powierzchnia perforacji 0,06 m2 wysokość membrany ok. 46 mm wysokość całkowita ok.72 mm wydajność 5-12 Nm3/h wydajność max 15 Nm3/h temperatura pracy 5-60 0 C materiał EPDM/Silikon |  |  |  |
| 3 | Budynek krat | Krata schodkowa | 1 | szerokość użyteczna 475 mm ±10 mm szerokość całkowita 593 mm ±10 mm wysokość całkowita 2181 mm ±10 mm wysokość zrzutu skratek 1450 mm ±10 mm prześwit 3-6 mm moc silnika max 1,1 kW materiał stal nierdzewna AISI 304 przepustowości Qhmax w zależności od wysokości spiętrzenia ścieków przed kratą h1 oraz różnicy poziomów przed i za kratą Δh= 20 cm: h1 Qhmax 50 cm 300 m3/h ±5 m3/h 70 cm 600 m3/h ±5 m3/h 90 cm 900 m3/h ±5 m3/h |  |  |  |
|  |  | Krata ręczna | 1 | szerokość całkowita 500 mm ±10 mm wysokość zrzutu skratek 1600 mm ±50 mm prześwit 10 mm ±1 mm materiał stal nierdzewna AISI 304 |  |  |  |
|  |  | Prasopłuczka skratek Kompaktor skratek | 1 | długość całkowita 1422 mm ±20 mm długość całkowita ok. 2300 mm ±20 mm wysokość 285 mm nachylenie ok. 40° średnica spirali 250 mm średnica spirali 200 mm kosz zasypowy 200 x 500 mm wydajność 1 m3/h ±0,01 m3/h moc silnika max 2,2 kW pobór wody płuczącej maks. 40 l/min materiał stal nierdzewna AISI 304 materiał spirali stal specjalna |  |  |  |
| 4 | Pompownia z osadnikiem | Pompy | 2 | Moc max P=10kW wydajność Q=36 l/s ±1 l/s. dla Wysokości podnoszenia H = 15,3 m; Czujnik wilgoci i temperatury Obudowa wykonanie żeliwne Wał i elementy łączące wykonane ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| 5 | Pompownia z osadnikiem | Mieszadło boczne | 1 | Pn= max 1,75kW; maksymalny pobór mocy 2,5 kW ; średnica śmigła 220 mm (śmigło nierdzewne 304) ±30mm ; Żurawik do wyciągania mieszadła 150kG, wykonanie stal AISI 304 |  |  |  |
| 6 | Piaskownik (istniejący) |  | 2 1 1kpl | montaż dwóch przenośników ślimakowych L= 15,6 ±0,02 m, DN 200 montaż przenośnika ślimakowego L = 8 m ±0,02 m montaż pompy piasku o następujących parametrach: Moc max N= 1,1 Kw ; dla wysokości podnoszenia H = 4,7 m; Wydajność Q= 9,8 m3/h ±0,2 m3/h |  |  |  |
| 7 | System odwadniania osadów | Prasa komorowa | 1 | Prasa Filtracyjna komorowa Ilość płyt 20 Maksymalne ciśnienie hydrauliczne 200 kg/cm2 Maksymalne ciśnienie filtracji 7-16 kg/cm2 Obudowa Materiał Stall ST-52 Doprowadzenie osadu DN 65 Osłona części filtrującej Płyty G.R.P - profilowane Zabezpieczenia Automatyczny system kontroli integralności konstrukcji prasy Mechanizm zamykająco otwierający Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania Długość skoku 1 230 mm ± 30 mm Maksymalne dopuszczalne ciśnienie zamykania 200 bar Minimalne ciśnienie dociskania płyt 180 bar System rozsuwania płyt Automatyczny za pomocą profilowanych płaskowników, bez łańcucha i wózka Praca automatyczna Wielkość 630 x 630 mm Ilość placków 19 Ilość płyt filtrujących 20 Grubość płyt filtrujących 55 – 57 mm Grubość placka 32 mm Materiał płyty filtrującej Polipropylen Pomiar ciśnienia osadu Czujnik ciśnienia 0.10 bar Maty filtracyjne Przepuszczalność dwustronna Wymiar 630 x 630 Materiał Polipropylen Zbiornik przygotowania polielektrolitu Pojemność 1 500 dm3 ±100 dm3;; Przelew awaryjny ø 90 PVC; Odpływ ø 60 PVC Mieszalnik Materiał PVC POMPA NADAWY NA PRASĘ: Typ pneumatyczna Max. wydajność (l/min) 336,9 ±5l/min Max. ciśnienie (bar) 8,6 Max. średnica „ziaren” (mm) 4,8 Doprowadzenie, osadu 1 1,2” KOMPRESOR: Wydajność powietrza (l/min) 1023 1023 Moc max (kW) 5,5 5,5 Pojemność (l) 500 500 Ciśnienie (bar) 10 Podajnika wapna: wydajność dozownika 10-75 kg wapna /godz, system samoczynnego rozcinania worka, 10 |  |  |  |
| 8 | Budynek dmuchaw | Dmuchawa |  | Medium Powietrze Wydajność na ssaniu Q1 m³/h 363 ±2 m3/h Wydajność na ssaniu w warunkach Normalnych odniesione do T1=273K, p1=1,013 bar, rF=0% QN Nm³/h 338 Przepływ masowy m kg/h 438 Ciśnienie na ssaniu (abs.) p1 bar 1,013 Ciśnienie na tłoczeniu (abs.) p2 bar 1,713 Moc na wale max Pk kW 10,3 Obroty silnika nM rpm 2950 Moc silnika max PMot kW 11 |  |  |  |
|  | Budynek dmuchaw | Agregat prądotwórczy | 1 | Agregat prądotwórczy 160kVA 230/400 50 Hz z szafą D+SZR i tablicą sterowania automatycznego |  |  |  |
| 6 | Budynek krat | Instalacja N1 | 1 | Centrala nawiewno-wywiewna podwieszana z wymiennikiem krzyżowym i automatyką V=950m3/h ±5 m3/h dP=200Pa wykonanie ze stali kwasoodpornej |  |  |  |
|  |  | Instalacja N2 | 1 | Centrala nawiewno-wywiewna podwieszana z wymiennikiem krzyżowym i automatyką V=2300m3/h ±10 m3/h dP=150Pa wykonanie ze stali kwasoodpornej |  |  |  |
|  |  | Instalacja N3 | 1 | Centrala nawiewno-wywiewna podwieszana z wymiennikiem krzyżowym i automatyką V=360m3/h ±2 m3/h dP=200Pa |  |  |  |
|  | Zbiornik osadu | pompy | 1 | Moc max P=1,1kW wydajność Qmax=20,1 m3/h ±0,5 m3/h dla Wysokości podnoszenia H = 3,1 m; Obudowa wykonanie żeliwne Wał i elementy łączące wykonane ze stali nierdzewnej |  |  |  |
|  | Zbiornik osadu | mieszadło | 1 | Pn= max 1,75kW; maksymalny pobór mocy 2,5 kW ; średnica śmigła 220 mm (śmigło nierdzewne 304) ±30mm ; Żurawik do wyciągania mieszadła 150kG, wykonanie stal AISI 304 |  |  |  |
| Część elektryczna i AKPIA |
| 2 |  | System sterowania | 1 | Komputer Klasy Pc, Dual Core Cpu 2x2,0 Ghz, 2gb Ram, 250gb Hdd, 1 Dvd-Rom, Bez Fdd, Usb W Części Frontowej, Karta Komunikacyjna do komunikacji ze sterwonikiem, Karta Sieciowa Ethernet 100/1000 Mbit/S, Opcjonalnie Modem, Wersja Klient, Wersja Box, Monitor LCD 21'', Obudowa Obiektowa oprogramowanie w systemie SCADA do wizualizacji i raportowania pracy oczyszczalni zainstlowane. |  |  |  |
| 3 | Aparatura pomiarowa | ultradźwiękowy czujnik poziomu | 12 | Ultradźwiękowy czujnik poziomu. Zakres pomiaru: 0.3...10m Współpracuje z przetwornikiem Wieloparametrowy, wielokanałowy przetwornik dla sond . Wejścia czujników: 4x czujnik cyfrowy Komunikacja cyfrowa: PROFIBUS DP (+Ethernet konfiguracja) Wyjście analogowe: 2x 0/4...20mA Dodatkowe opcje: 2x zestyk dla czyszczenie; granica Zasilanie: 100...230VAC (50/60Hz) Wprowadzenie kabla obudowa: metryczne Ustawiony język obsługi: polski |  |  | Dodatkowo należy podać opis czynności eksploatacyjnych i serwisowych podczas obowiązywania gwarancji |
|  |  | czujnik poziomu tlenu Oxymax COS61D, | 3 | Optyczny czujnik zawartości tlenu rozpuszczonego . Obliczanie stężenia w niskich zakresach Zastosowanie: woda, scieki. Przyłacze czujnika: G1", NPT 3/4". Kalibrowany fabrycznie. Współpracuje z przetwornikiem Wieloparametrowy, wielokanałowy przetwornik dla sond. Wejścia czujników: 4x czujnik cyfrowy Komunikacja cyfrowa: PROFIBUS DP (+Ethernet konfiguracja) Wyjście analogowe: 2x 0/4...20mA Dodatkowe opcje: 2x zestyk dla czyszczenie; granica Zasilanie: 100...230VAC (50/60Hz) Wprowadzenie kabla obudowa: metryczne Ustawiony język obsługi: polski |  |  | Dodatkowo należy podać zakres czynności eksploatacyjnych i serwisowych tj. częstotliwość mycia sond częstotliwość wymiany membran sondy częstotliwość uzupełniania elektrolitów w sondzie ewentualnie innych czynności eksploatacyjnych serwisowych jakie należy wykonywać w trakcie gwarancji |

UWAGA:

- W przypadku zaoferowanych urządzeń w kolumnie 8 należy złożyć  z ofertą dokumenty  oraz  karty katalogowe urządzeń wykazujące zgodność wykazanych urządzeń zgodnie z postanowieniami SIWZ i niniejszego załącznika.

W celu wykazania zgodności wykazanych urządzeń z postanowieniami SIWZ Wykonawca ma obowiązek załączyć do niniejszego wykazu opis techniczny urządzeń z uwzględnieniem parametrów silników, rodzaju materiałów z których wykonane zostało urządzenie, odpowiednie obliczenia, szczegółowe rysunki techniczne, karty katalogowe proponowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest  wykazać, iż dane urządzenie lub materiał proponowane jako równoważne nie jest prototypem tj. jest sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach tj. oczyszczalniach ścieków komunalnych  przez okres nie krótszy, niż jeden rok. Wymaga się przedstawienia co najmniej  jednej  lokalizacji, w której dane urządzenie jest eksploatowane minimum jeden rok. Wykaz lokalizacji winien stanowić element niniejszego załącznika – albo jako zapis w tabeli powyżej albo jako odrębny dokument wyraźnie oznaczony jako wykaz lokalizacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo  do weryfikacji dokumentów stwierdzających równoważność łącznie z wizytą na obiekcie

- W przypadku, gdy Wykonawca w swojej ofercie zaproponował materiały / urządzenia zgodne z PB, PW, STWiORB w kolumnach 6, 7, 8 należy wpisać zwrot „zgodnie z PB, PW, STWiORB” .

..............................., dn. ………..……..	            …………………..…………………………………………………………….

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej –

podpis każdego z wykonawców składających ofertę wspólną)